EP.ZP/271-2/20

załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM PROJEKCJI CYFROWEJ ZESTAW PROJEKCYJNY

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI:

  - pełna zgodność ze standardem( specyfikacja ) DCI

  - typ układu tworzącego obraz co najmniej DLP Cinema

  - rozdzielczość min 2048 x 1080 pixeli czyli 2K wg specyfikacji DCI

  - kontrast minimalny 1600:1

  - uszczelniony silnik optyczny zabezpieczony przed wnikaniem pyłu oraz dymu

  - system bezlampowy  - laserowe źródło światła o przewidywanym czasie eksploatacji minimum 20 000 godzin nie wymagające obsługi serwisowej

  - zapewniający odpowiednie doświetlenie ekranów projekcyjnych o podstawie do 12 metrów w skali barw zgodnych z norma DCI

  - pobór mocy elektrycznej maksymalnie 1400 W,  jedna faza 230 V

  - poziom generowanego hałasu poniżej 50 dB

  - projektor nie może posiadać zewnętrznych agregatów chłodzących, układ chłodzenia projektora powinien być wbudowany w obudowę urządzenia

  - projektor nie wymagający dodatkowych kanałów wentylacyjnych odprowadzających gorące powietrze

  - obiektyw projekcyjny którego ogniskowa dostosowana jest do odległości oraz wielkości ekranu projekcyjnego zainstalowanego w sali kinowej

  - funkcje Lens Shift oraz Lens Memory

  - układ automatyki  i pamięci ustawień ostrości  i wielkości ogniskowej obiektywu

  - możliwość zarządzania funkcjami projektora przez siec ethernet

  - możliwość zdalnej diagnostyki z komputera zewnętrznego

  - urządzenie będzie wykorzystywane także w sposób mobilny

  - gwarancja wg. oferty (nie krótsza niż 24 m.)

- Zintegrowany serwer kina cyfrowego wbudowany projektor spełniający standard

( specyfikację ) DCI oraz wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego :

  - odtwarzanie kinowych pakietów cyfrowych SMPTE i INTEROP ( DCP)       szybkość transmisji do 500Mb/s

  - odtwarzanie treści w 24, 25, 30, 48 i 60 kl/s,

  - dekodowanie formatów JPEG 2000, MPEG 2, H.264

  - odtwarzania plików DCP 4K w rozdzielczości 2K

  - 4 TB netto pamięci wewnętrznej w RAID 5 dla kontentu DCP

  - dostęp do dysków twardych w panelu przednim

  - możliwość wymiany dysku twardego podczas pracy (funkcja hot swapp)

  - obsługa serwerów zewnętrznych typu NAS pracujących w sieci kinowej

  - 16 kanałowe cyfrowe wyjście audio w formacie AES/EBU

  - zintegrowany procesor dźwięku z możliwością aktywacji po wykupieniu dodatkowej licencji

  - wgrywanie materiału DCP przez złącza eSata, USB 3.0, Ethernet, protokół FTP

  - funkcja ,,play when ingest”

  - wbudowane funkcje GPI oraz GPO

  - 2 x interface  3G SDI

  - złącze HDMI 2.0 (HDCP 2.2)

  - skalowanie sygnału HDMI 4K do 2K

  - wyposażony w  oprogramowanie pozwalające na kontrole oraz zarządzanie treścią

  - możliwość zdalnego zarządzania przez przeglądarkę internetową

  - możliwość zdalnej diagnostyki

  - współpraca z innymi serwerami kina cyfrowego w zakresie transferu kontentu filmowego DCP

  - współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem TMS

( Theater Management System)

  - gwarancja wg. oferty (nie krótsza niż 24 m.)

- Zewnętrzny serwer TMS wraz z oprogramowaniem :

Oprogramowanie:

  - automatyzacja projekcji

  - zarządzanie kluczami DCP

  - zarządzanie kopiami DCP

  - możliwość tworzenia playlist zawierających elementy automatyki, reklam, i filmów DCP

  - tworzenie harmonogramu projekcji

  - biblioteka kopii DCP

  - bezpośredni transfer kopii DCP oraz kluczy do serwerów kinowych

  - automatyczne lub ręczne zarządzanie projekcją

  - monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu projektora oraz serwera

  - monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu procesora dźwięku

  - kompatybilność z kinowymi procesorami  dźwięku

  - system kompatybilny z serwerami kina cyfrowego

  - licencja 3 lata ( odnawialna)

Wymagania sprzętowe:

- pojemność minimum 14 TB netto

- macierz dyskowa RAID

- napęd dvd – rom

- kieszeń dla dysków CRU

- złącza USB 3.0

- złącza  Gigabit Ethernet

- zasilacz sieciowy redundantny

- port VGA  do podłączenia monitora

- możliwość podłączenia  klawiatury oraz myszy

- instalacja w szafie rack 19’

- gwarancja wg. oferty (nie krótsza niż 24 m.)

- Stolik pod projektor umożliwiający stabilne ustawienie projektora cyfrowego.

  - możliwość instalacji switch - a  Ethernet oraz zasilacza UPS

  - instalacja projektora we wskazanym miejscu

- Zasilacz UPS

  - zasilacz dobrany pod względem mocy do proponowanego projektora

- Miejsce instalacji  projektora w kabinie projekcyjnej zostanie wskazane przez inwestora.

Przy instalacji serwera TMS należy uwzględnić dołączenie do systemu istniejących już w kinie projektorów cyfrowych zgodnych ze standardem DCI a także projektora który zostanie dostarczony w ramach oferty.

- Prace montażowe, uruchomienie, przeszkolenie obsługi